Опора неразборная тепличная

универсальная (1,96 м - 2,21 м)

Комплектация

| № | Деталь | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Элемент опоры 1,91 м | 1 |
| 2. | Опорная площадка | 1 |
| 3. | Болт М10х60 + Гайка М10 | 1 |
| 4. | Хомут ПВХ ф 32 | 1 |
| 5. | Саморез 4х20 | 2 |
| 6. | Втулка ф 50 | 1 |
| 7. | Болт М5х30 + Гайка М5 | 1 |
| 8. | Удлинитель стойки | 1 |

1. Закрепить болт  М10х60 на опорной площадке Гайкой М10.

2. Хомут защелкнуть (на дугу для  теплиц серии “ЖИЗНЬ НА ДАЧЕ М”, или на элемент угловой № 16 для теплицы “ЖИЗНЬ НА ДАЧЕ ПВХ-3”).

3. Закрепить саморезом хомут и втулку к элементу опоры.

4. Отрегулировать длину вылета удлинителя стойки болтом М5х30 (не более  30 см), затянуть болт М5х30 гайкой М5, вставить удлинитель опоры в элемент опоры .

5. Установить опору на опорную площадку, болт М10х60 должен войти в удлинитель опоры.

Опора неразборная тепличная

универсальная (1,96 м - 2,21 м)

Комплектация

| № | Деталь | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Элемент опоры 1,91 м | 1 |
| 2. | Опорная площадка | 1 |
| 3. | Болт М10х60 + Гайка М10 | 1 |
| 4. | Хомут ПВХ ф 32 | 1 |
| 5. | Саморез 4х20 | 2 |
| 6. | Втулка ф 50 | 1 |
| 7. | Болт М5х30 + Гайка М5 | 1 |
| 8. | Удлинитель стойки | 1 |

1. Закрепить болт  М10х60 на опорной площадке Гайкой М10.

2. Хомут защелкнуть (на дугу для  теплиц серии “ЖИЗНЬ НА ДАЧЕ М”, или на элемент угловой № 16 для теплицы “ЖИЗНЬ НА ДАЧЕ ПВХ-3”).

3. Закрепить саморезом хомут и втулку к элементу опоры.

4. Отрегулировать длину вылета удлинителя стойки болтом М5х30 (не более  30 см), затянуть болт М5х30 гайкой М5, вставить удлинитель опоры в элемент опоры .

5. Установить опору на опорную площадку, болт М10х60 должен войти в удлинитель опоры.