Все детали теплицы изготовлены из поливинилхлорида. Этот материал устойчив к любым погодным условиям, к колебаниям температур в диапазоне от -40°С до +80°С. Он не поддерживает горение, не боится сырости, экологичен.

Для теплицы не требуется фундамента, она прочно удерживается при помощи стальных кольев, забитых в землю.

# Размеры  теплицы: высота 2,3 м, ширина 3 м

| Длина, м | 1,95 | 3,9 | 5,85 | 7,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь, м2 | 5,85 | 11,70 | 17,55 | 23,40 |
| Необх. кол-во поликарбоната, (лист 2,1×6 м), шт. | 2 | 3 | 4 | 5 |

Теплица имеет две торцевые форточки и две двери.

# Комплектация базового блока:

| № | Деталь | Длина, м | Кол-во, шт. | Схема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Элемент дуги | 1,27 | 16 |  |
|  | Элемент продольной стяжки | 0,5 | 12 |  |
|  | Элемент поперечной стяжки | 0,6 | 4 |  |
|  | Элемент вертикальной стойки | 1,0 | 16 |  |
|  | Элемент жёсткости торцевой | 1,27 | 4 |  |
|  | Элемент дверного проёма горизонтальный ø 32 | 0,84 | 4 |  |
|  | Элемент горизонтальный торцевой нижний ø25 | 0,93 | 4 |  |
|  | Тяга форточки ø25 | 1,0 | 2 |  |
|  | Элемент дверного креста ø25 | 0,6 | 8 |  |
|  | Элемент дверной | 1,27 | 4 |  |
|  | Тройник |  | 4 |  |
|  | Тройник коньковый |  | 2 |  |
|  | Крестовина ø32 |  | 6 |  |
|  | Крестовина коньковая ø32 |  | 2 |  |
|  | Наконечник с кольцом |  | 16 |  |
|  | Элемент угловой коньковый |  | 3 |  |
|  | Основание дуги |  | 8 |  |
|  | Соединитель элементов вертикальной стойки |  | 8 |  |
|  | Наконечник ø25 |  | 8 |  |
|  | Узел форточный в сборе |  | 2 |  |
|  | Узел дверной в сборе |  | 4 |  |
|  | Наконечник вертикальный |  | 4 |  |
|  | Ручка |  | 2 | ― |
|  | Вертушка |  | 4 | ― |
|  | Крестовина ø25 |  | 2 |  |
|  | Скобка крепёжная прямая |  | 28 |  |
|  | Скобка крепёжная угловая |  | 20 |  |
|  | Хомут крепления элементов дверного проёма |  | 8 |  |
|  | Профиль оцинкованный |  | комплект | ― |
|  | Опорные пластины |  | 4 | ― |
|  | Монтажные колья |  | 12 | ― |
|  | Саморезы |  | комплект | ― |
|  | Болт М5×30 |  | 96 | ― |
|  | Гайка M5 |  | 192 | ― |
|  | Шайба обрезиненная |  | 96 | ― |

Теплица любой длины состоит из:

- Базового блока (2 коробки) длиной 1,95 м

- Необходимого количества секций (1 коробка) длиной по 1,95 м

Для длинных (более 4 м) теплиц необходимо ставить для жесткости конструкции перегородку или опору через каждые 4 метра.

Порядок сборки каркаса.

(Номера всех деталей на всех рисунках соответствуют номерам деталей в таблице «Комплектация».)

- Забить монтажные колья согласно схеме 1.

Под колья вертикальных торцевых стоек подложить опорные пластины 30.

Схема 1.

- Сборка дуг.

  - Собрать торцевые (первую и последнюю) дуги по схеме 2. При сборке необходимо учитывать наклон деталей. Все соединения деталей 11, 12, 17 закрепить саморезами 3×12. Сгибая получившуюся дугу установить ее на угловые колья А – В и С – Д (сх. 1).

Схема 2. Торцевая (первая и последняя) дуга.

  - Собрать остальные дуги по схеме 3.

Схема 3. Промежуточная дуга.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: длинная часть крестовины должна быть расположена поперек дуги.

Места соединения деталей 13, 14, 17 закрепить саморезами. Сгибая получившиеся дуги, установить их на монтажные колья.

- Собрать торцы теплицы по схеме 4.

Схема 4.

  - На верхние элементы вертикальных стоек 4 установить узел форточный 20.(Форточка должна открываться наружу).

  - Вставить деталь 22 в вертикальные стойки торцов.

  - Насадить вертикальные стойки на соответствующие монтажные колья.

  - Вставить концы деталей 20 в детали 15.

  - Вставить концы деталей 5 в деталь 15.

  - Закрепить соединения саморезами.

Приподнимая или опуская элемент жесткости торцевой, добейтесь прямолинейности вертикальных стоек торцов.

- Деталь 15 каждой промежуточной дуги соединить между собой элементами поперечной стяжки 3 и детали 13, собранной по схеме 5

Схема 5.

Места соединений деталей 3, 13, 15 закрепить саморезами.

- Соединить последовательно все дуги между собой, начиная с торцевой дуги элементами стяжки (деталь 2) и угловыми коньковыми элементами 16 согласно схеме 6.

Схема 6.

Все соединения закрепить саморезами, добиваясь одинакового расстояния между дугами.

Внимание. Конек теплицы выполнен в виде фермы и является несущим силовым элементом конструкции. Если при монтаже конька не закрепить саморезом хотя бы одно соединение деталей, то конек не будет иметь несущей способности. Поэтому после монтажа необходимо проверить фактическую несущую способность конструкции. Приложите к нижней части элементов угловых коньковых элементов (дет. №16) нагрузку 50-100 кг вертикально вниз. Если какое-то соединение не закреплено, то конек в этом месте «разойдется». Снимите нагрузку, закрепите соединение саморезом и снова проверьте несущую способность конструкции теплицы.

- Приподнимая или опуская концы дуг на монтажных кольях, добиться, чтобы верхняя стяжка теплицы (конек) была прямолинейна. Закрепить основания дуг к монтажным кольям саморезами. Выровнять все поперечные стяжки каркаса и закрепить их саморезами.

- Дверь.

  - Собрать дверь по схеме 7.

# Схема 7.

  - Собрать из деталей 9 и 25 дверной крест.

  - Собрать из деталей 10 и 21 периметр двери.

  - Вставить дверной крест в периметр двери.

Все соединения закрепить саморезами.

- Собрать наружную часть дверного проема с дверью (смотри схему 8).

Этот пункт выполнить по окончанию работ по установке покрытия поликарбоната.

Схема 8.

# Дверь можно установить на левую или на правую сторону.

  - Собранный периметр дверного проема с дверью приложить к дверному проему торцевой стенки поверх поликарбоната.

  - Совместить обе части между собой и закрепить с помощью саморезов 5×50.

  - Поворачивая дверь на петлевых кольцах выровнять ее по дверному проему.

Закрепить петлевые кольца на вертикальной стойке саморезами. Верхняя петля должна быть установлена под элементами дверного проема горизонтальными. Нижняя - максимально низко.

# Монтаж покрытия из поликарбоната.

Для покрытия теплицы рекомендуется использовать сотовый поликарбонат толщиной 4 или 6 мм с защитой от УФ излучения.

Внимание! При установке и работе с поликарбонатом, в целях продления его срока службы, строго выполняйте рекомендации фирм – изготовителей поликарбоната.

В частности, правильно ориентируйте плоскость листов защитным к ультрафиолетовым лучам слоем наружу. Кромку листов со стороны открытых ячеистых каналов герметизируйте специальной защитной лентой и защитную полиэтиленовую пленку снимайте непосредственно перед окончательным монтажом листов поликарбоната.

Раскрой поликарбоната при толщине 4 мм можно выполнять с помощью ножа.

# Порядок установки покрытия из поликарбоната.

- Установка панели торцевых стенок.

  - Выполнить раскрой одного листа поликарбоната размером 2,1×6 м по схеме № 9. При раскрое частей I и II по схеме 9.2 разметку одной части провести по лицевой стороне листа, разметку другой части по обратной стороне листа.

Схема 9.1. Схема раскроя одного листа.

Схема 9.2. Схема раскроя частей I и II.

Схема 9.3. Схема раскроя частей III и IV.

  - Полученные заготовки 1 и 2 приложить слева и справа от дверного проема так, чтобы край  листа не выступал за вертикальные стойки внутрь дверного проема. Обведите линию окончательного раскроя частей 1 и 2 на 5 мм выше наружного края обводимой дуги по всей ее длине. Выполнить окончательный раскрой панелей. Сделать предмонтажную подготовку панелей (см. выше). Установить их на место и зафиксировать саморезами. Используйте саморез 4,2×25 мм (с широкой шляпкой) для крепления к дуге и нижнему торцевому элементу. Для крепления к вертикальной стойке используйте саморезы 3×12мм (расстояние между саморезами 30 – 40 см).

  - Монтаж форточной панели. Приложить панель 4 к форточной раме так, чтобы нижний край листа не выступал за нижнюю перекладину проема. Обведите линию окончательного раскроя на 5 мм выше обводимой дуги. Выполнить окончательный раскрой, провести предмонтажную подготовку форточной панели. С помощью саморезов 4,2×25 мм закрепить панель к форточной раме.

  - На каркас двери установить панель № 3. Закрепить саморезами (4,2×2,5 мм, через 40 – 50 см).

  - Выполнить порядок работ пп.  1.2, 1.3, 1.4., на противоположном торце теплицы.

- Монтаж покрытия крыши.

  - Расположить лист поликарбоната размером 2,1×6 м так, чтобы край выступал наружу за край первой дуги по всей ее длине на 7 см.

  - Расположить второй лист на противоположном конце теплицы, также выдвинув его за край торцевой дуги на 7 см.

  - При длине теплицы 5,85 м установить центральный лист, добившись одинакового нахлеста листов друг на друга. Перед началом крепления покрытия к каркасу теплицы убедитесь в вертикальности торцевых стенок. Крепление листов поликарбоната к дугам каркаса выполнить с помощью скоб крепежных № 27 для торцевых дуг, и скоб крепежных № 26 для остальных дуг (см схему 10).

Схема 10.

Размещайте скобы так, чтобы нижняя скоба находилась у земли, следующая через 40 – 50 см по дуге. Необходимое количество скоб – по 10 шт на каждой дуге (по 5 шт. с каждого конца дуги). В верхней коньковой части установка крепежных скоб не требуется.

  - Закрепите панели торцевые 1 и 2 к элементам жесткости торцевым с помощью скоб крепежных № 26. (по 2 шт. на каждый элемент).

При затяжке гаек крепления не допускайте смятия поверхности поликарбоната под наружной шайбой. Каждое соединение зафиксируйте второй гайкой.

Установите оцинкованный профиль (см схему 8), защелкнув его не сдвоенных стойках дверного проема. Закрепить саморезами.

# Дополнительная информация.

В целях герметизации мест соединения листов поликарбоната, двери и форточки используйте самоклеющийся резиновый D-образный уплотнитель (в комплект не входит). Каркас и покрытие не требует демонтажа на зимний период. Для обеспечения снегоустойчивости несущий конек необходимо подпереть опорой с земли под элемент угловой коньковый №16 не реже, чем каждые 4 метра длины теплицы.

Эту же функцию может выполнить перегородка или только её каркас.

Количество необходимых опор или перегородок напрямую зависит от высоты снегового покрова в месте установки теплицы. Если в месте установки теплицы выпадает очень много снега, то рекомендуется опоры устанавливать каждые 2 метра и в качестве покрытия использовать поликарбонат толщиной 6 мм. При правильном выборе количества центральных опор, теплица выдерживает снеговую нагрузку до 85 кг/м2 и ветровую до 30м/с (100 км/час)

Комментарии к цветным фотографиям.

A. Теплица с поликарбонатом в виде, готовом для транспортировки: коробки 1,3х0,3х0,3, упаковка с кольями находится в коробке,  рулон поликарбоната.

B.	На забитые в землю фундаментные колья устанавливаются дуги. Видны опорные пластины торцевых стоек.

С, D. Полностью собирается каркас теплицы. Все соединения закрепляются саморезами.

E, F.  Предварительная установка панели торцевых стенок и разметка по дуге.

G.	Окончательная установка панелей торцевых стенок и снятие защитной пленки (слева вверху).

H.	Поликарбонат крепится к дуге крепежными скобами. Каждый болт крепится гайкой и контргайкой, чтобы избежать самопроизвольного раскручивания.

I.	Осталось навесить двери.

J.	Монтаж каркаса двери.

K.	На каркас двери установлена поликарбонатная панель.

L.	Для усиления жесткости торцевых стоек монтируется стальной оцинкованный П-образный профиль и закрепляется саморезами.

M. Устанавливается ручка двери, вертушки (запоры).  На притворы дверного и форточного проемов монтируется уплотнитель.

N, O, P.  Полностью смонтированная теплица. Вид снаружи и изнутри.

Комплектующие теплиц «На Даче»

- Базовый блок 1,95 м

- Секция 1,95 м

- Опора центральная (сталь в ПВХ)

- Перегородка сталь в ПВХ

- Дверь в перегородку

- Коньковая форточка

КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДА ТЕПЛИЦ «НА ДАЧЕ» (под поликарбонат)

«На Даче» Северный вариант

торцевое проветривание, 2 двери, 2 торцевые форточки

| Длина | 1,95 м | 3,9 м | 5,85 м |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав | Базовый блок 1,95 | Базовый блок 1,95 + секция 1,95 | Базовый блок 1,95 + секция 1,95, 2 шт. + опора 1 шт. |

| Длина | 7,8 м | 9,75 м | 11,7 м |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав | Базовый блок 1,95 + секция 1,95,3 шт. + опора, 1 шт. | Базовый блок 1,95 + секция 1,95, 4 шт. + опора, 2 шт. | Базовый блок 1,95 + секция 1,95, 5 шт. + опора, 3 шт. |

«На Даче» Среднерусский вариант

коньковые форточки каждые 4 м - 5 м, 2 двери, 2 торцевые форточки

| Длина | 8,25 м | 10,2 м | 12,6 м |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав | Базовый блок 1,95 м + секция 1,95 м – 3шт. + коньк. форточ. -1шт. + опора централь2шт. | Базовый блок 1,95 м + секция 1,95 м – 4 шт. + коньковая форт. – 1шт. + опора централь. – 3шт. | Базовый блок 1,95 м + секция 1,95 м – 5 шт. + коньковая форт. – 2шт. + опора централь. - 4 шт. |

«На Даче» Органический  вариант

Коньковые форточки каждые 2 м, 2 двери,2 торцевые форточки

| Длина | 4,35 м | 6,75 м | 9,15 м |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав | Баз. блок 1,95 м + секция 1,95 м –1 шт. + коньковая форт –1шт. + опора центр – 2 шт. | Баз. блок 1,95 м + секция 1,95 –2шт. + коньковая форт –2шт. + опора центр – 4 шт. | Баз. блок 1,95 м + секция 1,95 м – 3 шт. +коньк. форт – 3 шт. + опора центр – 6 шт. |

| Длина | 11,1 м | 13,5 м |
| --- | --- | --- |
| Состав | Баз. блок 1,95 м + секция 1,95 м – 4 шт. + коньк. форточ. – 4 шт+ опора центр.–8 шт. | Баз. блок 1,95 м + секция 1,95 м – 5 шт. + коньк. форт.– 5 шт. + опора центр -10 шт. |

# Text boxes

К нижней центральной части узла форточного

Дверные

петли